|  | ОАО «Молодечненский станкостроительный завод» Беларусь, 222310 Минская обл., г.Молодечно, ул.Замковая 19. Приемная т/ф +375 176 737970 Отдел продаж +375 176 736831 stanki@mcz.by Производство настольно-сверлильных, вертикально-сверлильных, резьбонарезных станков, гайконарезные автоматы, редуктора с с/х технике. Изготовление деталей по образцам и чертежам заказчика |
| --- | --- |

www.mcz.by

| Наименование продукции | Основные параметры | Внешний вид станка |
| --- | --- | --- |
| Вертикально-сверлильный станок модели МН25Л | Станок предназначен для выполнения различных сверлильных работ: сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания. Наличие круглого поворотного стола позволяет обрабатывать отверстия в деталях без их перемещения по столу. Max. диаметр сверления, мм в чугуне/стали. . . . .30/25 Конус шпинделя . . . . . . . . . . . . . . . . . Морзе 3АТ6 Габариты станка, мм, Д x Ш x В . . . . . . .770/780/2285 Масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 |  |
| Вертикально-сверлильный станок модели МН25Н-01 | Станок предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, нарезания резьбы и подрезки торца ножами. На станке допускается нарезание резьб с ручным управлением реверсирования шпинделя. Для быстрой остановки шпинделя в станке применена схема электродинамического торможения. Max. диаметр сверления, мм в чугуне/стали . . . . 25/20 Конус шпинделя . . . . . . . . . . . . . . . Морзе 3АТ6 Габариты станка, мм Д x Ш x В . . . . . . . 730/650/1 980 Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620 |  |
| Станок вертикальный резьбонарезной модели МН56 | Станок предназначен для нарезания резьбы метчиком в изделиях из черных и цветных металлов. Станок работает как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режимах. По особому заказу изготавливается наладка на левую резьбу, на мелкие метрические, дюймовые резьбы. Max. диаметр нарезаемой резьбы, мм . . . . . . . .М18 Шаг нарезаемой резьбы . . 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5 Конус шпинделя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Морзе 2АТ6 Габариты станка, мм, Д x Ш x В . . . . . . . 870/650/2 125 Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 |  |
| Настольно-сверлильный станок модели 2С108П | Станок предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, отверстий диаметром до 8 мм. в изделиях из черных металлов и неметаллических материалов. Диаметр сверления в стали средней твердости, мм. . . 8 Конус шпинделя. . . . . . . . . . . . . . . Морзе 1 АТ7М Кол-во частот вращения шпинделя. . . . . . . . . . . . . 8 Пределы частот вращения . . . . . . . . . . . . 500…5600 Габариты станка, мм, Д x Ш x В. . . . . . . . 750/325/530 Масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 |  |
| Настольно-сверлильный станок модели МН16Н | Станок предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования отверстий диаметром до 16 мм в изделиях из черных металлов и неметаллических материалов. Max. диаметр сверления, мм., в стали . . . . . . . . . .16 Конус шпинделя . . . . . . . . . . . . . . . . Морзе 2АТ7 Кол-во частот вращения шпинделя . . . . . . . . . . . . 4 Габариты станка, мм Д x Ш x В . . . . . . . 840х500х250 Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 |  |
| Автомат гайконарезной модели 2А061 | Гайконарезной автомат предназначен для нарезания метрической резьбы М3, М4, М5 с полем допуска 6Н по ГОСТ 16093-81 в шестигранных гайках по ГОСТ 5927-70 метчиком с Г-образным хвостовиком.Автомат поставляется налаженным на на нарезание резьбы М4. Размер нарезаемой резбы, max/min . . . . . . . .М3/ М5 Кол-во шпинделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Производит., шт/ч. . . . М3-16450, М4-16450,М5-11620 Количество ступеней частоты вращения шпинделей . .6 Мощность электродвигателя главного привода, кВт. . 1,1 Габариты станка, мм., Д x Ш x В . . . . . . 650/620/1400 Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550 |  |
| Автоматы гайконарезные моделей МН62-01, МН63, МН64 | Автоматы предназначены для нарезания метрических и дюймовых резьб в шестигранных гайках. Автоматы поставляются налаженными на определенный размер гаек, оговоренных в заказе. Р-р нар., резьбы, мм max/min . . М6-10; М12-20; М22-30 Кол-во шпинделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Производительность, шт/ч. . . . . . . . . . . .4000 – 480 Мощность главного эл/дв. кВт. . . . . . . . . . .1,1/3/5,5 Количествово частот вращения шпинделя . . . . . . 6/6/8 Габариты станка, мм длина/ ширина/ высота . . . . . . . . . . .1565/700/1550 Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400/640/930 |  |
| Станки центровально-подрезные двухсторонние 2А911, 2А911-1 | Полуавтомат 2А911 предназначен для обработки центровых отверстий в деталях типа валов в металлообрабатывающей промышленности По заказу потребителя полуавтомат может комплектоваться приставочным загрузочным устройством, превращающим его в автомат 2А911-1, работающий автономно или встраиваемый в автоматическую линию. Диаметр заготовки, мм , min/мax . . . . . . . . . . . . 8/8 при центровке/при подрезке торцев. . . . . . . . . .50/25 Длина max/min . . . . . . . . . . . . . . . . .500/70(130) Суммарная мощн. установленных эл/двиг., кВт…3,15/3,9 Габариты станка, мм, Д x Ш x В . . . . . .2790/960/1670 Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400/1 900 |  |
| Редуктор ПРТ-7А.16.21.000 | Входит в состав следующих видов сельхозмашин, выпускаемых РУПП «Бобруйскагромаш»: ПРТ-7А-1 - машина для транспортировки и внесения твердых органических удобрений; МТТ-4У - машина для внесения твердых минеральных удобрений; КРФ-10 - кормораздатчик. - Номинальный крутящий момент на ведомом валу Мкр., Нм 5000 - Передаточное число 41,47 - Габаритные размеры, мм Ф310х340 - Масса, кг 71,2 |  |
| Редуктор МРУ-03.00.000 | Входит в состав пресс-подборщиков рулонных, выпускаемых РУПП «Бобруйскагромаш»: ПРФ-180 ПРФ-145 ПРФ-180-1 ПРФ-145-1 ПРФ-110-1 ПРФ-110Л. -Передаточное число 1,8 -Модуль 6 -Габаритные размеры, мм 463х470х300 - Масса, кг 65 |  |
| Павильон остановочный ОП-1-04 | Габаритные размеры: длина 5640, высота 2460, ширина 1870. Материал: труба 80х40х2; 40х20х1,5. Отделка: стенки - монолитный поликарбонат; крыша – пористый поликарбонат. Способ крепления: под бетон. Возможно изготовление данного изделия по чертежам и размерам заказчика, с различной отделкой и вариантами цветовых решений. |  |
| Урна для мусора УДМ 1.00.000 | Технические характеристики: Габаритные размеры: выс.1130 мм, шир.240 мм. Объем емкости: 32л. Способы крепления: анкерный болт; под бетон. Масса: 24 кг. Материал: сталь Возможно изготовление 2-х,3-х,4-х секционных урн для различных видов отходов ( бумага, стекло, пласт- масса, металл). |  |
| Контейнер для бытовых отходов | Технические характеристики: Габаритные размеры: выс.1076 мм, шир.900 мм. Объем емкости: 850 л. (объём определяется заказчиком) Исполнения: стационарный, передвижной на колесах Материал: сталь Покрытие: эмаль ( внутренние и наружные поверхности изделия). |  |

Приспособления для предприятий электросетей

| Устройство для скручивания проводов. Применяется для соединения проводов методом скручивания. Габаритные размеры: 452х135 мм |  |
| --- | --- |
| Устройство для выправки опор УВО-01.00.000. Применяется для выравнивания деревянных опор на железобетонных приставках и железобетонных опор. Работает по принципу винтового домкрата в комплекте со стяжкой. Длина хода винта – 450 мм. Производительность -30…40 опор в смену. Устройство -1, Стяжка - 2 |  |
| Блок для снятия пострадавшего. Служит для подъема тяжестей на высоту при проведении ремонтных работ на ЛЭП, а также для снятия пострадавшего при несчастном случае. |  |
| Зажим стальной ПЭС 1/1. Служит для соединения стальных проводов, являющихся защитой от перенапряжения, и защитным заземлением ВЛ 0,4-10 кВ на опоре. |  |